## Slide 1: Arduino sin cables: usando Bluetooth

## Slide 2: 1. Comunicaciones seriales - Síncronas vs asíncronas - Bluetooth SPP (Serial Port Profile) 2. Montaje del hardware - Arduino Micro - BlueSMiRF HID 3. Demostración - Comunicación entre terminales - Comandos remotos
Arduino sin cables: usando Bluetooth
CONTENIDO

## Slide 3
Arduino sin cables: usando Bluetooth
1. Comunicaciones seriales
Comunicación en
paralelo
Comunicación serial
síncrona (arriba) y asíncrona (abajo)

## Slide 4: El protocolo serial asíncrono:
Arduino sin cables: usando Bluetooth
1. Comunicaciones seriales
- Bit de inicio (1) - Bits de datos (5-9) - Bit(s) de paridad (0-1) - Bit(s) de parada (1-2)

## Slide 5: Bluetooth Profiles: - Serial Port Profile Reemplazar RS-232, UART - Human Interface Device Teclado, Mouse, Joysticks - Headset Profile Telefono celular Hands-free Profile Llamadas en los carros - Advanced Audio Reproductor MP3 a parlante Distribution Profile (A2DP) - Audio/Video Remote Control de reproducción Control Profile
Arduino sin cables: usando Bluetooth
1. Comunicaciones seriales

## Slide 6
Arduino sin cables: usando Bluetooth
2. Montaje del hardware
Arduino
Micro
BlueSMiRF HID
bluetooth modem

## Slide 7: Conexiones:
Arduino sin cables: usando Bluetooth
2. Montaje del hardware
Arduino | BlueSMiRF
Tx | Rx
Rx | Tx
5 / 3.3V | VCC
GND | GND

## Slide 8
Arduino sin cables: usando Bluetooth
2. Montaje del hardware
Arduino | Digital Pin
Rx | 8
Tx | 9

## Slide 9: Pasos: 1. Emparejamiento bluetooth (computador -> BlueSMiRF) 2. Configuración de las terminales (CoolTerm) 3. Programación del Arduino (IDE) 4. Conexión de las terminales 5. Envío de datos Configuración: - Baud rate 9600 bps - Bits de datos 8 - Paridad No - Bits de parada 1
Arduino sin cables: usando Bluetooth
3. Demostración

## Slide 10: Terminales:
Arduino sin cables: usando Bluetooth
3. Demostración

## Slide 11: Código: void loop() { // Si el modulo Bluetooth envia datos: if (bluetooth.available()) { // Enviar los datos recibidos del Bluetooth al monitor serial Serial.print((char)bluetooth.read()); } // Si se ingresan datos en el monitor serial: if (Serial.available()) { // Enviar los datos del monitor serial al modulo Bluetooth bluetooth.print((char)Serial.read()); } }
Arduino sin cables: usando Bluetooth
3. Demostración

## Slide 12: - Sparkfun Serial Communication Tutorial https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication/rules-of-serial - Sparkfun Bluetooth Basics Tutorial https://learn.sparkfun.com/tutorials/bluetooth-basics/what-is-bluetooth - Sparkfun Using the BlueSMiRF Tutorial https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-bluesmirf/introduction - Getting Started with Arduino http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
Arduino sin cables: usando Bluetooth
Referencias

## Slide 13: /jorgezaccaro /nodebotsday-bogota
Arduino sin cables: usando Bluetooth